热效率高、节能低耗、环保低噪、循环利用、安全可靠

全蒸汽熨斗专用的全自动小型电蒸汽发生器

发明专利申请号：201010132854.7

用 户 手 册

型号：CYK 1 - 2 / CYK 1 - 3

CYK 1 – 4 / CYK 1 - 5

CYK 1 – 6 / CYK 1 - 7

南通永春节能科技有限公司

注意：机器使用前，请认真阅读本手册，了解和掌握其性能，从而正确安全地使用。

本机以380V三相四线供电，黄色线接零线，外壳请保护接地。

特殊规格可定制

从节能减排的角度，科学合理的充分利用电能，发挥其高效率，全蒸汽熨斗专用低耗、高效、环保、经济、实用的小型全自动电蒸汽发生器，节能减排是核心，彻底避免了大锅炉用管道输气的浪费，并将熨斗回汽全部回收利用， 提高利用效率，大大降低用电用水能耗，达到用气高质量、使用低成本的目的。

使用领域：

广泛用于全蒸汽熨斗、熨烫机、洗衣机、烘干机、等用汽设备的供汽

电压：380V/220V  功率：1 — 27KW15个规格

输出蒸汽的最大工作压力：为0.4Mpa和0.6Mpa，如超压安全阀会自动保护

型号：CYK 1 – 2 (1为304不锈钢材料制作,2为380V/3KW)

CYK 1 – 3 (1为304不锈钢材料制作,3为380V/4.5KW)

CYK 1 – 4 (1为302不锈钢材料制作,4为380V/6KW)

CYK 1 – 5 (1为302不锈钢材料制作,5为380V/7.5KW)

CYK 1 - 6 (1为302不锈钢材料制作,6为380V/9KW)

CYK 1 - 7 (1为302不锈钢材料制作,7为380V/12KW)

蒸汽熨斗专用自动电蒸汽发生器的结构：

是由直流低压自动控制部分、蒸汽产生、汽水分离的蒸汽输出部分、全蒸汽熨斗回汽汽水分离冷凝水回收装置和水箱底座部分、外壳部分组成。

性能和特点：

热效率高、节能低耗、环保低噪、循环利用、安全可靠

1、热效率高，预热时间短，根据季节气温变化，开机加满水后4 — 8分钟内蒸气压力即可达到0.4Mpa；

2、采用炉胆汽水分离输出装置，保证输出的蒸气质量高，压力足；

3、采用不锈钢回气冷凝水回收装置，全蒸汽熨斗回气全部回收利用，杜绝浪费，实现零排放，可以同时使用两只熨斗，节水节电，比普通电蒸气发生器节能60﹪以上；

4、采用直流变频自动控制系统，噪音低、耗能低、安全系数高，水箱电磁阀自动进水，加水水泵功耗只有DC12V15W,比普通电蒸气发生器节能97﹪以上；

5、采用智能加水系统，机器内附有0.05m³大水箱，加满水后可以使用12小时以上，该机可以自由移动方便使用，只要有电源就可使用，完全不受安装位置水源和工作环境的限制，便于工厂生产流水线的排布；

6、该设备是节能减碳技术领先具有自主知识产权的更新换代产品，在针纺织服装家纺行业推广使用，可以减少许多燃煤燃油小锅炉的存在，对保护生态环境，发展低碳经济，大幅降低企业生产成本，为增加企业经济效益可收到立竿见影的效果；

7、经电表计量测试，3KW耗电量2.26度/小时×0.85元＝1.92元/小时，一台全蒸汽熨斗单位费用只有0.96/小时，使用成本低廉，且清洁无污染。

全蒸汽熨斗专用自动电蒸汽发生器的运行：

在使用前先将蒸汽发生器水箱加满水，须将蒸汽输出阀门和排污阀关闭，按下电源开关，给水泵开始工作，给炉胆加水，当水位超过低水位后，加热电源打开，开始加热，水到高水位后给水泵停止工作，电源在继续加热，压力表指针按顺时针方向移动，几分钟后指针移动到0.4Mpa时，加热电源自动切断。当蒸汽压力到额定值后将蒸汽输出阀门打开，蒸汽开始输出，通过软管流向全蒸汽熨斗，蒸汽从熨斗汽腔室流过，然后从回汽阀排出，经过回汽汽水分离装置将冷凝水排至水箱，等回汽管发烫后，全蒸汽熨斗可以正常使用了。每天下班停止使用该发生器时，需先将电源开关关闭，然后将水桶放至发生器炉胆排污口，打开排污阀带压排污，就完成了一天的工作。第二天上班使用前须将蒸汽输出阀门和排污阀关闭后，才按下电源开关开始工作。当水箱水即将用完时缺水讯响器自动报警，水泵工作电源同时关闭，水箱加水后水泵工作电源恢复正常。

技术支持：

蒸汽发生器为什么一定要用软化水、净化水或蒸馏水？

蒸汽发生器这种产品，国家已明文规定必须使用软化水。因为一般的自来水，特别是河水和井水都属硬水。所谓硬水，就是含有大量钙盐和镁盐离子的水。这种水在家庭使用时，不能使肥皂产生泡沫，还会在所洗涤的衣物上沉淀一层水垢；在烧开水时会在壶底和热水瓶底部渐渐地结上一层坚硬的白色水垢。如果这种硬水使用在蒸汽发生器上，会在发生器底部、发热管上和管道壁上形成一层碳酸钙等“硬垢”，或一层碳酸钙的软垢，而水垢的导热性能极差，为钢铁导热性能的十几分之一到几百分之一。从而降低了发热管热量的传递速度，导致发生器蒸汽产量不足耗电量增加。严重的可以使管道堵塞甚至发热管爆裂。这是很令人讨厌和十分可怕的。所以我们的发生器一定要采用软化水、净化水或蒸馏水，这样才能对该产品进行较好的使用和保养。

为什么要除垢？

普通的水，特别是“井水”、“河水”、“自来水”等水中富含多种矿物离子成份，在加热过程中，这些离子成份发生化学反应，积附在发热面上，形成一层导热性极差的白色垢状物，这就是水垢！ 而这恰恰是所有锅炉都必须面临的一个最重要的故障源，所以水垢的预防和清除在锅炉的使用中就显得尤为重要。 
      水垢的危害：
      1、积存在发热管上将导致加热时间延长，能耗增加，蒸汽不够用且蒸汽质量差，严重情况将会烧爆发热管。
      2、积存在管道上将会造成管道堵塞更会引起如水泵、水位电极等配件故障，还会导致配件连动损坏，造成严重故障，直接影响蒸发器的正常运行。

水泵工作不停，水都已经从安全阀冒出来了，怎么处置？

先检查汽包水位电极引出线连接是否有松动或脱落；然后检查水位电极是否结垢，影响其导电性能，找出问题后拧紧松动的连接线或清洗水位电极；或调换控制线路板以解决问题。

使用中，水泵加水时间延长，不是瞬间加水了，引起压力下降，怎么解决？

这是汽包中的水位探针受污引起的，只要加压后关闭电源，连续带压排污三次，即可恢复正常；如果不行，请给汽包加快速除垢剂除垢就可恢复正常;如果还不行，就是水泵被纱绒堵塞了，拆开泵头清除堵塞物或更换水泵即可。

有时全蒸汽熨斗在刚开始使用时有滴水现象，怎么处置？

这是熨斗中冷凝水没排完的原因，应等冷凝水排完了才使用，建议用扳手将汽水分离器的螺母松一下，让冷凝水快速排放一些，汽水分离器发烫后即拧紧螺母就好了。

有时发生器水箱加水口有冒热汽现象，怎么处置？

这是汽水分离器阀片受阻造成的，应将汽水分离器的螺母松开，清除进出孔内的异物，用美工刀片将阀片表面水垢刮除干净，清洗后用干布擦干装好即可。四只汽水分离器逐只检查排除异物后装好，其中的阀片不能交换使用，否则会影响汽水分离的最佳效果。

水箱上口冒水怎么办？

这是水箱自动进水的电磁阀内沾上水垢或杂物，只要将电磁阀卸开清除里面的水垢或杂物后即恢复正常。

怎么样对产品进行日常的维护？

1、使用水源一定要保持水质干净，且必须是净化水或蒸馏水。使用过程中且一定不能缺水。

2、每天下班的时候一定要先关闭电源后带压排污，使发生器里没有积水，尽量防止结垢。

3、每周定期对发生器进行除垢处理一次，下班排污后按要求将除垢剂稀释后加入汽包，然后自动加水加热至0.2Mpa时关闭电源，让它煮上一个晚上，第二天早上加热至0.2Mpa后再带压排出。连续带压排污多次，排出清水后为止，使它的运行能保持正常。

4、机器加水口的盖子平时一定要盖好，避免纱绒掉进水箱，堵塞水泵而产生不必要的损失。

南通永春节能科技有限公司

保   修   卡

| 用户名称 |  | 产品型号 |  | 出厂编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购机日期 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 详细地址 |  |

保修内容：1、保修期为购买之日起一年之内（加热管保用三个月，风机保用六个月）；

2、在正常使用状态下确属质量原因产生的故障；

3、产品超保修期后，我公司为方便用户将提供有偿服务和配件供应。

非保修内容：用户自行改装或使用不当造成的损坏、未经水处理造成的损坏等。

南通永春节能科技有限公司

地    址：南通市崇川区海港新村42幢附1- 6

电    话：0513—85342607

传    真：0513—85720236

服务热线：18912272740  13003588172

网    址：www.ntcyk.com

www.ntycjn.cn.1688.com

电子邮箱：cyknt@163.com  ntycjn@163.com